  Mocoma 7400/88 modiksia



  Trimmerit:



  RV1 Lähtevän tehon näyttö

  RV2 S-mittarin säätö

  RV3 Kohinasalpa

  RV4 AM lähetysteho

  RV5 FM lähetysteho

  RV6 AM modulaatio

  RV7 FM modulaatio





  Mikkilinjan modis ---> ääntä kirkkaamaksi



  Muutetaan seuraavat komponentit

  R83 ja R84 vaihdetaan keskenään

  R87 tilalle 100Kohmin vastus

  R121 tilalle 100Kohmin vastus

  Poistetaan vastukset R94, R95 ja R96, tilalle jumpperit

  C126 tilalle 10 mikrofaradia/16V

  C127 tilalle 1 mikrofaradia/16V

  C87 tilalle 47 mikrofaradia/16v

  Lisäksi voi poistaa 99 (takaisinkytkentäkonkka) Vaatii relemodiksen mikki/kaijutinlinjaan



  Kytkentä toimii jo sinäällään mutta jos halutaan lisää "potkua" niin on myös vaihdettava seuraavat osat:



  Darlington trankku (vaikuttaa eritoten am puolen meteliin):

  Alkuperäinen 1667 tai 18F7 joka poistetaan ja tilalle laitetaan 2SD837 tai 2SD1192, joista

  jälkimmäinen on tehokkaampi. Tämän jälkeen säädetään modulaatio ja deviaatio kohdilleen.



  Jatko-ohje lähtevän äänen kirkastukseen

  C109 tavallinen konkka vaihdetaan 220pf, jos äänensävy ei miellytä niin voi kokeilla seuraavia:

  170, 150, 100, 70, 50, 40pf





  Skannauksen nopeutus:

  C225 tilalle 8nF konkka, tämön pienempää ei kannata laittaa kun kone ei skannaa enää ollenkaan...







  Yläkanavat käyttöön ja näyttöön



  1. Etsi D205, joka löytyy piirilevyn keskeltä edestä piirien LC7131 (ic201 ja ic205) välistä ainoana komponenttina.

  Poista kyseinen diodi.

  2. Piirilevyltä koneen vasemmasta etureunasta löytyy vastuksen r228 paikka, johon tulee ruskea tai vihreä johto.

  Johto poistetaan kokonaan ja r228 paikalle juotetaan vastus 330ohmia.

  3. Vastukselta r228 menee folio piirille lc7191:n nastaan 17. Folio katkaistaan ja 17

  jälkeen ennen vastusta r240.